上海仁灏仪器设备有限公司

Shanghai Shenxian Thermostatic Equipment Factory

业务联系电话：15316828202 李先生

售后服务电话：021-57187907

网  址：www.rhao17.com

E-mail:rhao17@126.com

交货时间：款到发货（现货）

运输方式：送货上门（有效送货范围内）

交货地点：客户指定地址（中国大陆地区）或离客户最近货运网点

保质期：整机免费保修一年，终身维修。

（具体相关事宜请咨询业务员）

| 产品型号 | 真空干燥箱（台式） DZF-6020 |
| --- | --- |
| 工作室尺寸 | 300*3000*270（mm）/宽×深×高 |
| 外形尺寸约 | 580*450*450（mm） |
| 温度范围 | RT+10～250℃ |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 工作环境温度 | +5~40℃ |
| 真 空 度 | -0.1Mpa |
| 温度控制器 | 高精度微机控温仪，液晶屏显示。控温精确、工作温度任意设定，偏差报警功能 |
| 内胆材料 | 304不锈钢板 |
| 外壳材料 | 优质冷轧钢板静电喷塑 |
| 箱门结构 | 钢化、防弹双层玻璃门 |
| 门封材料 | 箱门闭合松紧能调节，整体成型硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度 |
| 安全装置 | 具有超温、接地等保护 |
| 加热方式 | 镍铬合金加热管 |
| 搁 板 | 搁板1pcs |
| 电 源 | 220V 50HZ |
| 功 率 | 约500W |
| 备注 | 不含真空泵 |