上海仁灏仪器设备有限公司

Shanghai Shenxian Thermostatic Equipment Factory

业务联系电话：15316828202 李先生

售后服务电话：021-57187907

网  址：www.rhao17.com

E-mail:rhao17@126.com

交货时间：款到发货（现货）

运输方式：送货上门（有效送货范围内）

交货地点：客户指定地址（中国大陆地区）或离客户最近货运网点

保质期：整机免费保修一年，终身维修。

（具体相关事宜请咨询业务员）

| 产品型号 | 真空干燥箱DZF-6250 |
| --- | --- |
| 工作室尺寸 | 700*600*600（mm）/（宽×深×高） |
| 外形尺寸 | 1050*760*950（mm） |
| 温度范围 | RT+10～250℃（RT代表环境温度） |
| 温度波动度 | ±2℃ |
| 工作环境温度 | +5~40℃ |
| 真 空 度 | -0.1Mpa（≤133Pa） |
| 真空度显示 | 指针式医用真空表 |
| 温度控制器 | 高精度微机控温仪，控温精确、工作温度任意设定，偏差报警功能 |
| 加热方式 | 外围辐射式加热。电加热管位于内胆外侧四壁，紧贴内胆。 |
| 内胆材料 | 304不锈钢板，外部采用加强筋加固，防止内胆在真空状态下变型。 |
| 外壳材料 | 优质冷轧钢板静电喷塑 |
| 箱门结构 | 钢化、防弹双层玻璃门，大视角观察窗。 |
| 门封材料 | 箱门闭合松紧能调节，整体成型硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度 |
| 安全装置 | 具有超温、接地等保护 |
| 搁 板 | 搁板4套 |
| 电 源 | 380V 50HZ 三相五线 |
| 功 率 | 约3000W |